## Slide 1
Husoversigt
Lysstyring udvendigt lys
Ventilationsstyring
Hustilstand for varme og ventilation
Indstilling af rumtemperaturer
Indstilling af ure til varmestyring
Måler elforbrug
Vejret
Måler vandforbrug
Logget data

## Slide 2
Konstant lys til det bliver lyst
Tænd / sluk udvendigt lys
Konstant lys ved gæstetilstand
Konstant lys ved ikke ude
Sluk lys ved nat tryk
Styring af udvendigt lys og hjemmesimulering
Hjemmesimulering ved ude
Ur og skumringsstyret lys
Tænd lys på PIR i nattilstand

## Slide 3
Beboet
Ubeboet
Frostsikring
Fridag
Manuelt, Sommer / vinter skift
Vinterdrift
Sommerdrift
Hustilstand, varme og ventilation
Automatisk, Sommer / vinter skift
Sommer fra 16/5-14/9 og vinter fra den 15/9-15/5
Gæstetilstand
Back

## Slide 4
Beboet drift:
Varmen vil køre iht. til indstillede temperature og tider for, normal, dag og nat.
Ventilation stopper eller køre på lav drift når huses forlades, køre normalt når men er hjemme og lavt i nat tilstand.
Sommerdrift: Manuel eller Automatisk
Vælges manuel bestemmer man selv hvornår ens varmeanlæg skal køre i sommer- eller vinterdrift.
Vælges automatisk vil varmeanlæget selv skifte imellem sommer- og vinterdrift int. indstillede datoer.
Ubeboet drift:
Varmen vil køre iht. til indstilling i ubeboet tilstand.
Temperaturen er forindstillet til 16 grader, og bør ikke sættes lavere af hensyn til bygningen.
Ventilation vil køre iht. til indstilling f.eks. 10 min hver time.
Sommerdrift:
Ved sommerdrift vil der ikke blive varmet i før temperaturen kommer under indstillinger for ubeboet. I rum hvor sommerkomfort er valgt vil gulvtemperaturen forsat køre int. til indstillinger.
Frostsikring:
Varmen vil køre iht. til indstilling i frostsikring f.eks. 5-6 gr.
Ventilation vil køre iht. til indstilling f.eks. 10 min hver time.
Bemærk at frostsikrings funktionen er primert beregnet til fritidshuse.
Vinterdrift:
Varmen vil vil køre iht. til indstillede temperature og tider for, normal, dag og nat.
Gæstetilstand:
Gæstetilstand reducere den ønskede temperatur udvalgte rum typisk (køkken, stue og bryggers) til dagtemperatur og hæve ventilationen til trin 3.
Gæstetilstanden vil være aktiv indtil den annulleres eller hustildstanden skifter til nat eller ude.
Fridag:
Fridags funktionen bruges hvis men er hjemme på en hverdag og ikke ønsker at temperaturen ændres iht. Urfunktioner
f.eks. dag- eller nat temperatur. Forlades huset vil fridags funktionen blive annulleret.
Info om drift- og systemformer
Back

## Slide 5
Info!
1. IHC Automatisk
Ventilationsanlægget køre iht. indstillinger i IHC projektet, f.eks. trin 1. når man er gået i seng eller har trykket sluk alt og forladt huse, trin 2. når man er hjemme og trin 3. hvis man har aktiveret gæstetilstand.
Det er ikke muligt selv at vælge hastighed, temperatur eller driftsform i denne indstilling.
2. IHC Manuel
I denne indstilling kan man selv vælge hastighed, temperatur
og driftsform.
3. Nilan Panelstyret
I denne indstilling styret iht. indstillinger i Nilan styre panelet
og intet styres fra IHC Control systemet.
4. Automatisk
Ved driftsformen ”automatisk” styre ventilationsanlægget selv
by-pass og kald på varme iht. indstillinger ventilationsstyringen.
5. Varme
Ved driftsformen ”varme” vil ventilationsanlægget kalde på varme iht. den ønskede temperatur, og by-pass funktionen vil ikke være i drift. For at hæve indblæsningstemperaturen kræver en varmeflade i ventilationsanlægget.
En evt. kølefunktion vil ikke være aktiv i denne driftsform.
6. Køl
Ved driftsformen ”køl” vil ventilationsanlægget ikke kalde på varme. Har ventilationsanlægget en køle funktion ved den være aktiv efter behov.
.
Ventilationsstyring
Nødstop:
1. IHC Automatisk
2. IHC Manuelt
3. Nilan Panelstyret
4. Automatisk
5. Varme
6. Køl
Ventilationstrin
Temperatur ønske
Tid høj ventilation
Se info
Se info
Back

## Slide 6
Entré / Gang
Køkken / Alrum
Bryggers
Opholdsstue
Værelse 1.
Soveværelse
Værelse 2.
Walk-in
Multirum
Bad 1.
Kontor
Bad 2.
Rumtemperatur styring
Depot
Rum 1.
Rum 2.
Rum 3.
Rum 4.
Rum 5.
Rum 6.
Rum 7.
Rum 8.
Rum 9.
Rum 10.
Rum 11.
Rum 12.
Rum 13.
Rum 14.

## Slide 8
Back

## Slide 9
Back

## Slide 10
Husoversigt
Lysstyring udvendigt lys
Ventilationsstyring
Hustilstand for varme og ventilation
Indstilling af rumtemperaturer
Indstilling af ure til varmestyring
Måler elforbrug
Vejret
Måler vandforbrug
Logget data

## Slide 11
Konstant lys til det bliver lyst
Tænd / sluk udvendigt lys
Konstant lys ved gæstetilstand
Konstant lys ved ikke ude
Sluk lys ved nat tryk
Styring af udvendigt lys og hjemmesimulering
Hjemmesimulering ved ude
Ur og skumringsstyret lys
Tænd lys på PIR i nattilstand
Back

## Slide 12
Beboet
Ubeboet
Frostsikring
Fridag
Manuelt, Sommer / vinter skift
Vinterdrift
Sommerdrift
Hustilstand, varme og ventilation
Automatisk, Sommer / vinter skift
Sommer fra 16/5-14/9 og vinter fra den 15/9-15/5
Gæstetilstand
Back

## Slide 13
Beboet drift:
Varmen vil køre iht. til indstillede temperature og tider for, normal, dag og nat.
Ventilation stopper eller køre på lav drift når huses forlades, køre normalt når men er hjemme og lavt i nat tilstand.
Sommerdrift: Manuel eller Automatisk
Vælges manuel bestemmer man selv hvornår ens varmeanlæg skal køre i sommer- eller vinterdrift.
Vælges automatisk vil varmeanlæget selv skifte imellem sommer- og vinterdrift int. indstillede datoer.
Ubeboet drift:
Varmen vil køre iht. til indstilling i ubeboet tilstand.
Temperaturen er forindstillet til 16 grader, og bør ikke sættes lavere af hensyn til bygningen.
Ventilation vil køre iht. til indstilling f.eks. 10 min hver time.
Sommerdrift:
Ved sommerdrift vil der ikke blive varmet i før temperaturen kommer under indstillinger for ubeboet. I rum hvor sommerkomfort er valgt vil gulvtemperaturen forsat køre int. til indstillinger.
Frostsikring:
Varmen vil køre iht. til indstilling i frostsikring f.eks. 5-6 gr.
Ventilation vil køre iht. til indstilling f.eks. 10 min hver time.
Bemærk at frostsikrings funktionen er primert beregnet til fritidshuse.
Vinterdrift:
Varmen vil vil køre iht. til indstillede temperature og tider for, normal, dag og nat.
Gæstetilstand:
Gæstetilstand reducere den ønskede temperatur udvalgte rum typisk (køkken, stue og bryggers) til dagtemperatur og hæve ventilationen til trin 3.
Gæstetilstanden vil være aktiv indtil den annulleres eller hustildstanden skifter til nat eller ude.
Fridag:
Fridags funktionen bruges hvis men er hjemme på en hverdag og ikke ønsker at temperaturen ændres iht. Urfunktioner
f.eks. dag- eller nat temperatur. Forlades huset vil fridags funktionen blive annulleret.
Info om drift- og systemformer
Back

## Slide 14
Info!
1. IHC Automatisk
Ventilationsanlægget køre iht. indstillinger i IHC projektet, f.eks. trin 1. når man er gået i seng eller har trykket sluk alt og forladt huse, trin 2. når man er hjemme og trin 3. hvis man har aktiveret gæstetilstand.
Det er ikke muligt selv at vælge hastighed, temperatur eller driftsform i denne indstilling.
2. IHC Manuel
I denne indstilling kan man selv vælge hastighed, temperatur
og driftsform.
3. Nilan Panelstyret
I denne indstilling styret iht. indstillinger i Nilan styre panelet
og intet styres fra IHC Control systemet.
4. Automatisk
Ved driftsformen ”automatisk” styre ventilationsanlægget selv
by-pass og kald på varme iht. indstillinger ventilationsstyringen.
5. Varme
Ved driftsformen ”varme” vil ventilationsanlægget kalde på varme iht. den ønskede temperatur, og by-pass funktionen vil ikke være i drift. For at hæve indblæsningstemperaturen kræver en varmeflade i ventilationsanlægget.
En evt. kølefunktion vil ikke være aktiv i denne driftsform.
6. Køl
Ved driftsformen ”køl” vil ventilationsanlægget ikke kalde på varme. Har ventilationsanlægget en køle funktion ved den være aktiv efter behov.
.
Ventilationsstyring
Nødstop:
1. IHC Automatisk
2. IHC Manuelt
3. Nilan Panelstyret
4. Automatisk
5. Varme
6. Køl
Ventilationstrin
Temperatur ønske
Tid høj ventilation
Se info
Se info
Back

## Slide 15
Entré / Gang
Køkken / Alrum
Bryggers
Opholdsstue
Værelse 1.
Soveværelse
Værelse 2.
Walk-in
Multirum
Bad 1.
Kontor
Bad 2.
Rumtemperatur styring
Depot
Rum 1.
Rum 2.
Rum 3.
Rum 4.
Rum 5.
Rum 6.
Rum 7.
Rum 8.
Rum 9.
Rum 10.
Rum 11.
Rum 12.
Rum 13.
Rum 14.
Back

## Slide 17
Back

## Slide 18
Back